RAZVOJ I PRIMENA LIDAR-a  za daljinsko praćenje aerosola u atmosferi

Projekat: TD 7002

Realizator: Institut za fiziku, Pregrevica 118, 11080, Beograd

Period realizacije projekta: 1/01/2005 – 31/03/2008

Motiv

Aerosoli utiču na mnoge aspekte života, zbog čega je potreba za kontinualnim merenjem njihovih karakteristika velika. Oni utiču na eko-sisteme pri značajnom transportu vazdušnih masa; imaju veliki uticaj na hemiju atmosfere kao površine za hemijske reakcije koje dovode do smanjenja ozonskog sloja; utiču na bilans zračenja i raspodelu temperature u atmosferi; zajedno sa gasovima staklene bašte imaju krucijalnu ulogu u klimatskim promenama. Posebno je značajna njihova uloga u domenu zdravstva zbog činjenica da čestice  manje od 10 m , a naročito od 2,5 m ulaskom u respiratorne organe  izazivaju ozbiljne posledice po zdravlje.

LIDAR sistem

Predmet istraživanja

Razvoj i primena LIDAR-a (LIght Detection And Ranging) za kontinualno i vanredno daljinsko praćenje vertikalne raspodele i strukture slojeva aerosola u troposferi do visina od 10 km sa velikom prostornom (do 10 m) i vremenskom rezolucijom (50 ms).

Princip rada LIDAR-a

Emituje se impulsno lasersko zračenja u atmosferu, a zatim detektuje i analizira elastično rasejano zračenje unazad na dve talasne dužine, 1064 nm i 532 nm. Razlika intenziteta rasejane svetlosti na dve talasne dužine omogućava određivanje vertikalnog profila masenih koncentracija aerosola.

Principijelna šema sistema za daljinsku detekciju aerosola

Karakteristike LIDAR sistema

| Emisioni izvor | Nd:YAG laser LS2131 |
| --- | --- |
| Talasne dužine | 1064 nm, 532 nm |
| Energija na 1064 nm | do 100 mJ |
| Energija na 532 nm | do 50 mJ |
| Domet | 10 km |
| Učestanost laserskog impulsa | do 20 Hz |
| Prijemna optika | Teleskop Njutnovog tipa Optisan STAR 800203 IV (prečnik 203 mm, žižna daljina 750 mm) |
| Fotodetektori | Si lavinska dioda, C30950E-900-R8A (PerkinElmer) (1064 nm) Fotomultiplikator Hamamatsu, serije H5784 (532 nm) |
| AD konvertor | NI-5124 National Instruments |
| Upravljanje | PC sa odgovarajućim softverom |

Primena LIDAR-a

- Praćenje aerosola u različitim područjima grada;

- Određivanje vertikalne raspodele i strukture slojeva aerosola;

- Određivanje graničnog sloja mešanja;

- Identifikacija i kvalifikacija izvora aerosola;

- Procena uticaja i značaja specijalnih epizoda (Saharski pesak, urbani fotosmog, šumski požari, vulkanske erupcije);

- Procena značaja transporta na velike daljine.

Realizovane aktivnosti

- Detaljno projektovanje i definisanje karakteristika osnovnih podsistema LIDAR sistema i shodno tome nabavka opreme, materijala, elektronskih i optičkih komponenti sistema;

- Testiranje laserskog zračenja impulsnog Nd:YAG lasera na osnovnom (1064 nm) i drugom harmoniku (532 nm) radi određivanja stabilnosti i spektralnih osobina zračenja;

- Rad na mehaničkoj konstrukciji transmisionog i prijemnog podsistema;

- Projektovanje i izrada fotodetekcionog sistema za detekciju zračenja talasne dužine 532 nm  i 1064 nm (PIN dioda, fotomultiplikator i lavinska dioda);

- Razvoj sistema za akviziciju podataka i sinhronizaciju emisije laserskih impulsa i započinjanja detekcije reflektovanog zračenja;

- Razvoj softvera za obradu merenog signala i izračunavanje optičkih karakteristika atmosfere od interesa;

- Interpretacija rezultata merenja u cilju karakterizacije aerosola;

- Konstrukcija noseće strukture LIDAR  sistema;

- Razvoj DREAM (Dust Regional Atmospheric Model) modela za transport mineralnog aerosola za područje Srbije;

- Verifikacija DREAM modela za epizode transporta Saharskog aerosola sa merenjima LIDAR  sistemom;

- Razvoj programa za kontrolu rada i upravljanje LIDAR sistemom, kao i analiziranje dobijenih vremenskih spektara.

Rezultati projekta

- Realizovan je sistem za daljinsku detekciju aerosola u atmosferi;

- Izvršena su merenja optičkih karakteristika atmosfere (koeficijenti rasejanja i apsorpcije, optička dubina);

- Praćenje karakterističnih epizoda transporta aerosola je u toku;

- Analizirana je saglasnost eksperimentalnih merenja vertikalnih profila koncentracija sa predviđanjima  DREAM modela za slučaj transporta mineralnog aerosola;

- Publikovani su radovi u časopisima i zbornicima sa konferencija;

- U toku je postupak uključivanja u evropsku mrežu LIDAR-a, EARLINET,  koja omogućava dobijanje kompletne, kvantitativne baze podataka o vertikalnoj raspodeli i kretanjima aerosola iznad kontinenta;

- Izrada doktorske disertacije koja se delom odnosi na aktivnosti ovog projekta je u toku.

Potencijalni korisnici rezultata

- Industrijska postrojenja;

- Gradski zavodi za zaštitu zdravlja;

- Sekretarijati i agencije za zaštitu životne sredine;

- Hidrometeorološki zavodi;

- Obrazovne ustanove: Fakulteti i naučne institucije;

- Aerodromi.

Rukovodilac projekta: dr Mirjana Tasić

email: tasic@phy.bg.ac.yu

# Text boxes

a) Eksperimentalno merenje u Institutu za fiziku  i b) vremenska serija intenziteta signala (mV) na  532 nm

b)

a)